Ad-hoc Chatsystem für mobile Netze

Gruppe 3 (AdBee)

Softwareentwicklungspraktikum

Sommersemester 2007

Feinentwurf

Auftraggeber:

Technische Universität Braunschweig

Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund

Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf

Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG
38106 Braunschweig

Deutschland

Betreuer: Sven Lahde, Oliver Wellnitz

Hiwi: Wolf-Bastian Pöttner

Auftragnehmer: Gruppe 3(AdBee)

| Name | E - Mail |
| --- | --- |
| Ekrem Özmen | e.oezmen@gmail.com |
| Celal Özyalcin | c.oezyalcin@tu-bs.de |
| Thorben Schulze | thorben.schulze@tu-bs.de |
| Danny Melching | danny.melching@tu-bs.de |

Phasenverantwortlicher: Celal Özyalcin

Braunschweig, 14.05.2007

Versionsübersicht

| Version | Datum | Autor | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.05.07 | Ekrem, Celal, Danny, Thorben |  | Erste Version des Feinentwurfs |

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5

2	Erfüllung der Kriterien	6

2.1	Musskriterien	6

2.2	Wunschkriterien	8

2.3	Abgrenzungskriterien	8

3	Implementierungsentwurf	9

3.1	Gesamtsystem	9

3.2	Implementierung von Komponente K01: GUI	11

3.2.1	Klassendiagramm	11

3.2.2	Erläuterung	12

3.3	Implementierung von Komponente K02: Verwaltung	14

3.3.1	Klassendiagramm	14

3.3.2	Erläuterung	15

3.4	Implementierung von Komponente K03: Nachricht	19

3.4.1	Klassendiagramm	20

3.4.2	Erläuterung	21

3.5	Implementierung von Komponente K04: Sicherheit	26

3.5.1	Klassendiagramm	26

3.5.2	Erläuterung	26

3.6	Implementierung von Komponente K05: Senden/Empfangen	28

3.6.1	Klassendiagramm	28

3.6.2	Erläuterung	28

3.7	Implementierung von Komponente K06: Routing	30

3.7.1	Klassendiagramm	30

3.7.2	Erläuterung	30

4	Datenmodell	32

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponentendiagramm	9

Abbildung 2: Klassendiagramm: GUI	11

Abbildung 3: Klassendiagramm: Verwaltung	14

Abbildung 4: Klassendiagramm: Nachricht	20

Abbildung 5: Klassendiagramm: Secure	26

Abbildung 6: Klassendiagramm: Senden/Empfangen	28

Abbildung 7: Klassendiagramm: Routing	30

# Einleitung

Das Dokument gliedert sich in Erfüllung der Kriterien, Implementierungsentwurf und Datenmodell. Im Punkt Erfüllung der Kriterien, sind die, im Pflichtenheft, ausgearbeiteten Muss-, Wunsch- und Abgrenzungskriterien aufgelistet und beschrieben. Im Punkt Implementierungsentwurf findet sich das Komponentendiagramm aus dem Grobentwurf wieder. Hier werden die einzelnen Komponenten im Detail beschrieben, mithilfe eines Klassendiagramms und Auflistung und Beschreibung der Klassen und Methoden der einzelnen Komponenten. Im Punkt Datenmodell sind kurz die langfristig zu speichernden Daten beschrieben.

Ziel dieses Dokumentes ist, die Implementierung des Projekt AdBee hinreichend genau zu beschreiben, so dass es jedem Softwareentwickler möglich ist, das Produkt zu entwickeln.

# Erfüllung der Kriterien

## Musskriterien

Die folgenden Kriterien sind unabdingbar und müssen durch das Produkt erfüllt werden:

/M10/	Benutzer können Textnachrichten sowie Binärdaten miteinander austauschen

/M20/	Der Austausch von Nachrichten erfolgt in Kommunikationskanälen

/M30/	Kommunikationskanal befinden sich Benutzer, wobei jede gesendete Nachricht von allen Benutzern im jeweiligen Kanal empfangen wird

/M40/ 	Jeder Kommunikationskanal besitzt einen Namen und eine eindeutige Identifizierung

/M50/	Die Kanäle sind in ihrer Anzahl nicht begrenzt

/M60/	Man kann sich eine Liste aller existierenden Kanäle anzeigen lassen

/M70/ 	Die Kanäle öffentlich oder geschlossen

/M80/	Jeder kann den öffentlichen Kanälen beitreten

/M90/ 	In den geschlossenen Kanälen muss man von einem Benutzer, der sich schon in diesem Kanal befindet, eingeladen werden

/M100/	Es muss den Benutzern des Chatsystems möglich sein, einen Kommunikationskanal zu erstellen, in diese beitreten, sie wieder verlassen und jemand anderen in einen geschlossenen Kanal einladen zu können

/M110/ Jeder Benutzer befindet sich zum Start des Programms in einem anonymen Kanal

/M120/	Der anonyme Kanal besitzt den eindeutigen Namen „Anonymous“, welcher von den anderen Kanälen nicht verwendet werden darf

/M130/	Die Übertragung in dem anonymen und den geschlossenen Kanälen erfolgt verschlüsselt

/M140/	Jeder Benutzer besitzt ein RSA-Schlüsselpaar

/M150/	Jeder geschlossene Kanal besitzt einen gemeinsamen Schlüssel

/M160/	Das RSA-Schlüsselpaar ermöglicht den sicheren Austausch des gemeinsamen Schlüssels

/M170/	Das RSA-Schlüsselpaar ermöglich die Verschleierung der Herkunft der Nachricht in den anonymen Kanälen

/M180/	Die Benutzer des Chatsystems besitzen einen Namen und müssen eindeutig identifiziert werden können

/M190/	Jeder Benutzer kann sich in mehren Kommunikationskanälen befinden

/M200/	Das RSA-Schlüsselpaar besteht aus dem öffentlichen Zertifikat, welches vor Benutzung des Programms vergeben wird, und einem privaten Schlüssel, der zum entschlüsseln und zum signieren von Nachrichten vorgesehen ist.

/M210/	Die Nachrichten besitzen eine eindeutige Identifizierung

/M220/	Die Nachrichten müssen, außer in dem anonymen Kanal, einem Sender durch Authentifizierung eindeutig zugeordnet werden können

/M230/	Es muss möglich sein, das Zertifikat des RSA-Schlüsselpaares anzufordern und zu versenden

/M240/	Ein Nachrichtenaustausch des gemeinsamen Schlüssels für die geschlossenen Kanäle muss möglich sein

/M250/	Sobald eine Nachricht verschickt wird, findet sie automatisch ihren Weg durch das Netz

/M260/	Jeder Knoten sendet eine Empfangsbestätigung an den vorherigen Knoten

/M270/	Jede Nachricht besitzt eine TTL, die angibt, wie lange sie noch im Netz verbleiben darf, bevor sie aus dem Netz entfernt wird und dem Sender eine negative Empfangsbestätigung mit dem Inhalt der Nachricht gesendet wird

/M280/	Eine nicht angekommene Nachricht wird gespeichert und später erneut gesendet

/M290/	Falls eine Nachricht endgültig die Empfänger nicht erreicht, wird dies dem Sender mitgeteilt

/M300/	Da diese Nachrichten verzögert gesendet werden und die Übertragung verbindunglos mittels UDP-Datagrammen stattfindet, muss die richtige Reihenfolge am Empfänger gewährleistet werden

/M310/	Welche Kriterien beim versenden von Nachrichten genau beachtet werden müssen, findet man in der Protokollspezifikation[1].

/M320/	Das Chatprogramm muss interoperabel mit den Chatprogrammen der anderen Projektgruppen sein

/M330/	Aufgrund der Mobilität der Teilnehmer soll eine ständige Aktualisierung der Netzstruktur, durch periodenweises Schicken von Hello-Nachrichten und Routing-Nachrichten, erfolgen

/M340/	Es sollen nicht nur einzelne Benutzer mit in eine Netzstruktur aufgenommen werden können, sondern auch eine Verschmelzung von zwei oder mehr Netzstrukturen möglich sein.

/M350/	Öffentliche Kanäle mit gleichen Namen werden zu einem Gemeinsamen zusammengeschlossen

/M360/	Geschlossene Kanäle müssen weiterhin getrennt behandelt werden

/M370/	Zum Testen der Software gibt es eine Peerverwaltung die ein- bzw. ausgeschaltet werden kann(Infrastrukturmodus)

/M380/	Das Chatprogramm muss auf den Betriebssystemen Mac OS X und Linux lauffähig sein

/M390/	Die graphische Oberfläche sollte bedienerfreundlich gestaltet sein

## Wunschkriterien

Die Erfüllung folgender Kriterien für das abzugebende Produkt wird angestrebt:

/W10/	Jeder Benutzer kann eine Liste aller gerade im Netz vorhandenen Benutzer anzeigen lassen

/W20/	Neue Funktionen, die die Handhabung erleichtern oder erweitern, sollten sich möglichst einfach einbinden lassen

/W30/	Eine Portierung auf andere Betriebssysteme sollte auch ohne größere Änderungen erfolgen können

/W40/	Die Benutzeroberfläche sollte vom jeweiligen Benutzer in sinnvollem maß veränderbar sein

## Abgrenzungskriterien

Folgende Funktionalitäten werden nicht durch das Produkt, sondern wie folgt beschrieben anderweitig erfüllt:

/A10/ 	Das Programm wird nicht mit schon vorhandenen Chatsystemen Interoperabel sein.

/A20/	Die Größe der übertragbaren Dateien ist begrenzt.

# Implementierungsentwurf

## Gesamtsystem

Abbildung 1: Komponentendiagramm

Das Diagramm zeigt die Komponenten die später im Programm miteinander kommunizieren. Die Benutzerkomponente steht für den menschlichen Teilnehmer, der mit dem Programm interagiert. Dieser verwendet das Programm nur über die GUI.

Die GUI leitet das weiter, was durch den Benutzer gefordert wird. Sie verwaltet die visuellen Objekte wie Kanalfenster, Eingabefeld, Teilnehmerfeld usw.

Die Kanal-/Benutzerverwaltung verwaltet die gesamten Informationen der Benutzer und Kanäle des Programms. Es interpretiert die Informationen, die von der Nachrichtenkomponente kommen und gibt sie in geeigneter Weise an die GUI weiter. Genauso nimmt sie Informationen von der GUI entgegen und gibt sie an die Nachrichtenkomponente weiter.

Die Nachrichtenkomponente kümmert sich um die Verwirklichung des Protokolls. Sie realisiert das Erstellen und parsen von XML-Dokumenten.  Dementsprechend kann es auf Systemnachrichten reagieren, Nachrichten zum Senden erstellen und empfangene Nachrichten parsen. Ebenfalls benutzt es die Sicherheitskomponente zum verschlüsseln, entschlüsseln, signieren und authentifizieren von Nachrichten. Ebenfalls übergibt es Informationen an die Routingkomponente bei eintreffenden Routingnachrichten, damit diese ihre Tabellen aktualisieren kann.

Die Sicherheitskomponente kümmert sich um die Sicherheit der Nachrichten und nutzt den Dienst der Nachrichtenkomponente, um Schlüssel und Zertifikate anzufordern.

Die Senden/Empfangen-Komponente ist die Schnittstelle zum Netz. Über sie kommen die UDP-Datagramme an und über sie werden die Nachrichten mittels UDP versenden. Es nutzt den Dienst der Routingkomponente, um an die richtigen Knoten zu senden.

Die Routingkomponente verwaltet die Routingtabellen und den Infrastrukturmodus. Die Nachrichten und Senden/Empfangen-Komponente wissen nicht, in welchem Modus sich die Komponente befindet, sondern nutzen nur deren Dienst, damit das Testen verwirklicht werden kann. Über die GUI kann der Infrastrukturmodus ein- und ausgeschaltet werden.

Allgemein verwenden die Komponenten auch Klassen der anderen Komponenten, die nicht in den Schnittstellen aufgelistet werden. Dazu gehören Hauptsächlich die User, die Message und die Channel Objekte, weil diese öfter benutzt werden, um Informationen abzurufen und weiterzugeben.

## Implementierung von Komponente K01: GUI

Die GUI-Komponente besteht aus einem Hauptfenster(MainWindow), welches auch nach Start angezeigt wird. Andere Funktionen des Programmes, welche das Hinzufügen eines Anhangs, dem Erstellen eines Kanals, dem Einstellen der Fenster und der Behandlung des Infrastrukturmodus sind, werden in speziellen Dialogfenstern ausgeführt. Dabei werden alle Ereignisse, die durch die Fenster ausgelöst werden, durch die Eventhandling-Klasse behandelt und je nach Event bestimmte Funktionen ausgeführt.

Es werden Swing-Komponenten von Java für die GUI-Objekte benutzt.

### Klassendiagramm

Abbildung 2: Klassendiagramm: GUI

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| MainWindow | Das Hauptfenster mit den Kanälen und Anzeigen für Kanäle und Benutzer. | Attribute: ChannelWindowSize : int backgroundColor: Color fontColor: Color font: Font Kommunikationspartner: Eventhandling: Events, die der Benutzer mit der GUI auslöst, werden durch die Eventhandling-Klasse behandelt. |
|  | ID: MW01 Name: createChannel(c:Channel) Beschreibung: Die Funktion erstellt ein neues Fenster und einen zugehörigen Reiter. |  |
|  | ID: MW02 Name: removeChannelWindow(c:Channel) Beschreibung: Die Funktion entfernt einen Kanal mit dem zugehörigen Reiter. |  |
|  | ID: MW03 Name: onChange() Beschriebung: Die Funktion aktualisiert alle angezeigten Listen. Dazu gehören: Kanalliste, Benutzerliste, Kanalteilnehmerliste. |  |
|  | ID: MW04 Name: +showError(s: String) Beschreibung: Öffnez einen Dialog mit einer Fehlermeldung. |  |
|  | ID: MW05 Name: writeMessage(text:String, c:Channel) Beschreibung: Fügt eine angekommene Nachricht in das Kanalfenster hinzu. |  |
|  | ID: MW06 Name: refresh() Beschreibung: Aktualisiert geänderte Kanalgrößen- und Farbeinstellungen. |  |
| Attachement-Dialog | Ein Dialog der angezeigt wird, wenn ein Anhang angefügt werden soll oder ein Anhang erhalten wird. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Eventhandling: Events, die der Benutzer mit der GUI auslöst, werden durch die Eventhandling-Klasse behandelt |
| Create-Channel-Dialog | Ein Dialog zum Erstellen von Kanälen | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Eventhandling: Events, die der Benutzer mit der GUI auslöst, werden durch die Eventhandling-Klasse behandelt |
| Window-SettingDialog | Ein Dialog zum Verändern der Fenstereinstellungen | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Eventhandling: Events, die der Benutzer mit der GUI auslöst, werden durch die Eventhandling-Klasse behandelt |
| Infrastrucutur-Dialog | Ein Dialog der zum Anschalten des Infrastrukturmodus und zum Verändern der virtuellen Netzwerkstruktur | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Eventhandling: Events, die der Benutzer mit der GUI auslöst, werden durch die Eventhandling-Klasse behandelt. |
|  | ID: ISD01 Name: showNodes(ul:UserList) Beschreibung: Zeigt auf dem Fenster die verfügbaren Knoten an. |  |
|  | ID: ISD01 Name: createLink(u1:User, u2:User) Beschreibung: Zieht einen Link zwischen zwei Knoten. |  |
| Eventhandling | Alle Ereignisse, die der Benutzer durch Knopfdrücke oder Kommandos tätigt, werden hier behandelt und es wird dementsprechend reagiert. Methoden der Klasse sind Ereignismethoden der GUI-Elemente. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Erhält Events von den Fensterklassen der GUI-Komponente. |

## Implementierung von Komponente K02: Verwaltung

Die Verwaltung ist für die Verwaltung von Benutzern und Kanälen zuständig. Das UserManagement kümmert sich um die Benutzer und das ChannelManagement um die Kanäle. Sie bestehen jeweils aus Userobjekten bzw. Channelobjekten. Ebenfalls besitzt die Verwaltung eine Klasse zum erzeugen von IDs. User- und ChannelManagement werden als Singleton implementiert, da nur eine Verwaltung notwendig ist. Die Channel-Klasse wird in ClosedChannel, OpenChannel und AnonymousChannel spezialisiert, um diese zu trennen.

### Klassendiagramm

Abbildung 3: Klassendiagramm: Verwaltung

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| <<singleton>> User-Management | Das Management verwaltet die User, die sich alle im Netz befinden und den User, der das Programm benutzt. | Attribute: aktiveUser : User Kommunikationspartner: User: Das UserManagement verwaltet die User die existieren. Allgemein ist die Klasse Kommunikator zum Erhalt von UserInformationen |
|  | ID: UM01 Name: getUserfromName(name:String) : User Beschreibung: Gibt einem das Userobjekt anhand eines Namens |  |
|  | ID: UM02 Name: getUserfromId(id:String): User Beschreibung: Gibt einem ein Userobjekt anhand einer ID |  |
|  | ID: UM03 Name: setactiveUser(u:User) Beschreibung: Setzt den aktiven User |  |
|  | ID: UM04 Name: addUser(u:User) Beschreibung: Fügt einen User in die Liste aller User hinzu |  |
|  | ID: UM05 Name: removeUser(u:User) Beschreibung: entfernt einen User aus der Liste |  |
|  | ID: UM06 Name: getactiveUser() : User Beschreibung: Gibt den User zurück der das Programm benutzt. |  |
| User | Klasse zur Beschreibung eines Benutzers | Attribute: name:String id:String certificateloc:String Kommunikationspartner: Userobjekte werden nur von anderen Klassen genutzt |
|  | ID: User01 Name: getName() : String Beschreibung: Gibt den Namen zurück |  |
|  | ID: User02 Name: gedId() : String Beschreibung: Gibt die Id zurück |  |
|  | ID: User03 Name: getCertificatelco() : String Beschreibung: Gibt den Ort zurück wo das Zertifikat gespeichert ist. |  |
|  | ID: User04 Name: setCertificateloc() :String Beschreibung: Setzt den Ort wo das Zertifikat gespeichert ist |  |
| <<singleton>> Channel-Management | Die Klasse verwaltet die Kanäle. | Attribute: activeChannel: Channel Kommunikationspartner: Channel: Das ChannelManagement verwaltet die Channel die existieren |
|  | ID: CM01 Name: setactiveChannel(name:String) Beschreibung: Setzt den Kanal der gerade in der GUI aktiv ist. |  |
|  | ID: CM02 Name: createOpenChannel(name:String) Beschreibung: Erstellt einen offenen Kanal anhand eines Namens |  |
|  | ID: CM03 Name: createClosedChannel(name:String) Beschreibung: Erstellt einen geschlossenen Kanal anhand eines Namens. |  |
|  | ID: CM04 Name: joinOpenChannel(name:String) Beschreibung: Der aktive Benutzer tritt einen offenen Kanal anhand eines Namens bei. |  |
|  | ID: CM05 Name: joinClosedChannel(name:String) Beschreibung: Der aktive Benutzer tritt einen geschlossenen Kanal anhand eines Namens bei. |  |
|  | ID: CM06 Name: leaveChannel(name:String) Beschreibung: Der aktive Benutzer verlässt einen Kanal. |  |
|  | ID: CM07 Name: getactiveChannel() : Channel Beschreibung: Gibt den Kanal zurück der gerade in der GUI aktiv ist. |  |
|  | ID: CM08 Name: incomingMessage(text:String, a:Attachement) Beschreibung: Wird ausgeführt wenn eine Nachricht im aktiven Kanal gesendet worden ist. |  |
|  | ID: CM09 Name: propagateChannelMember(c:Channel) Beschreibung: Wird ausgeführt, wenn eine ChannelNachricht, unabhängig von den periodischen, verschickt werden soll. |  |
|  | ID: CM10 Name: handleMessage(msg:Message) Beschreibung: Behandelt ankommende Nachrichten die für Kanäle bestimmt sind. |  |
| <<abstract>> Channel | Klasse die einen Kanal realisiert. | Attribute: name:String id:String description:String Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
|  | ID: Channel01 Name: getName() : String Beschreibung: Gibt den Namen des Kanals zurück. |  |
|  | ID: Channel02 Name: getId() : String Beschreibung: Gibt die ID des Kanals zurück. |  |
|  | ID: Channel03 Name: commitMessage(text:String, a:Attachement) Beschreibung: Übergibt an die GUI eine Nachricht für den Kanal. |  |
|  | ID: Channel04 Name: displayAnnouncment(text:String) Beschreibung: Zeigt eine Systemmeldung in dem Kanal. |  |
|  | ID: Cannel05 Name: getDescription() : String Beschreibung: Gibt einem die Beschreibung des Kanals. |  |
| Closed-Channel | Realisierung des geschlossenen Kanals | Attribute: keyloc:String joined:boolean Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
|  | ID: CChannel01 Name: getKeyloc() : String Beschreibung: Gibt einem den Ort, wo der Schlüssel gespeichert ist zurück. |  |
|  | ID: CChannel02 Name: setKeyloc(loc:String) Beschreibung: Setzt den Ort, wo der Schlüssel gespeichert ist. |  |
|  | ID: CChannel03 Name: isjoined() : boolean Beschreibung: Prüft, ob der Benutzer im Programm dem Channel beigetreten ist, weil im geschlossenen Kanal die Liste der Benutzer des Kanals nur darüber Auskunft gibt wer beitreten darf. |  |
| OpenChannel | Benötigt keine zusätzlichen Funktionen | Attribute: Keine zusätzlichen Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
| Anonymous-Channel | Benötigt keine zusätzlichen Funktionen | Attribute: Name:String=“anonymous“ Id:String=<festgelegt> Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
| <<singleton>> CreateID | Die Klasse ist zum erstellen von eindeutigen IDs zuständig. | Attribute: messageSequenz:int channelSequenz:int [Die Variablen dienen zum Erstellen einer eindeutigen ID] Kommunikationspartner: Message- und Channelobjekte lassen sich von diesem Objekt ID`s geben, damit diese eindeutig sind. |
|  | ID: CID01 Name: createChannelId() : String Beschreibung: Übergibt eine eindeutige Kanal ID. |  |
|  | ID: CID02 Name: createMessageId() : String Beschreibung: Übergibt eine eindeutige Nachrichten ID |  |

## Implementierung von Komponente K03: Nachricht

Die Nachrichtenkomponente ist für die Verwaltung der Nachrichten zuständig. RecieveManagement und SendManagement sind die Klassen, die empfangene bzw. zu sendende Nachrichten speichern, damit sie vom MessageWorker verarbeiten und gesendet werden können. Die PeriodicMessageSender-Klasse ist dafür zuständig periodische Nachrichten zu versenden und bei gespeicherten Nachrichten, die durch ein Nack empfangen worden sind, zu prüfen, ob sie verschickt werden können. Die Message-Klasse wird in die einzelnen Unterklassen, je nach Messagetyp, spezialisiert. Dabei wird bei jeder Spezialisierung die getXML()-Funktion überlagert, um die richtige XML-Datei, wie sie im Protokoll definiert ist, zu erzeugen. Um überall das Parsen einer XML-Datei zu ermöglichen, besitzt die Messageklasse eine statische Pars-Funktion. Letztendlich sind die Managementklassen als Singleton zu implementieren.

### Klassendiagramm

Abbildung 4: Klassendiagramm: Nachricht

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| <<singleton>> Recieve-Management | Puffert die Empfangenen Nachrichten | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Message: Das Management verwaltet die Messages, die empfangen worden sind. Allgemein erhält das RecieveManagement-objekt nur Nachrichten, von der Senden/Empfangen-Komponente. |
|  | ID: ReMa01 Name: addMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt eine Nachricht dem Puffer hinzu. |  |
|  | ID: ReMa02 Name: removeMessage() Beschreibung: Entfernt eine Nachricht aus dem Puffer. |  |
|  | ID: ReMa03 Name: getMessage() : Message Beschreibung: Holt eine Nachricht aus dem Puffer. |  |
|  | ID: ReMa04 Name: avaibleMessage() : boolean Beschreibung: Prüft, ob Nachrichten im Puffer sind. |  |
| <<singleton>> Send-Management | Puffert zu sendende Nachrichten | Attribute: sentMessages:Message Kommunikationspartner: Message: Das Management verwaltet die Messages, die zum Senden bereit sind. Allgemein erhält das SendManagementobjekt nur Nachrichten von anderen Klassen die Nachrichten losschicken möchte. |
|  | ID: SeMa01 Name: addMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt eine Nachricht dem Sendepuffer hinzu. |  |
|  | ID: SeMa02 Name: removeMessage() Beschreibung: Entfernt eine Nachricht aus dem Sendepuffer. |  |
|  | ID: SeMa03 Name: receivedAck(amsg:AckMessage) Beschreibung: Die Nachricht, zu der ein Ack erhalten wird, kann entfernt werden. |  |
|  | ID: SeMa04 Name: avaibleMessage() : boolean Beschreibung: Prüft, ob Nachrichten im Puffer sind. |  |
|  | ID: SeMa05 Name: getMessage() : Message Beschreibung: Holt eine Nachricht aus dem Sendepuffer. |  |
| Message-Worker | Holt sich Nachrichten aus dem RecieveManagement und verarbeitet sie. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: RecieveManagement: Dauerhaftes holen von Empfangenen Nachrichten, um diese zu verarbeiten. SendManagement: Je nach empfangener Nachricht müssen diese zum weiterleiten an dieses Objekt übergeben werden. |
|  | ID: MeWo01 Name: handleMessage() Beschreibung: Bearbeitet die Nachrichten. |  |
| SaveMessage | Realisiert gespeicherte Nachrichten | Attribute: Message:MessageMessage Counter:int Kommunikationspartner: Wird von der PeriodicMessageSender-Klasse benutzt um Nachrichten zu speichern. |
|  | ID: Name: getMessage() : Message Beschreibung: Gibt die Nachricht zurück. |  |
|  | ID: Name: getCounter() : int Beschreibung: Gibt den Zähler zurück, wie lange die Nachricht schon gespeichert ist. |  |
| Periodic-Message-Sender | Packt Nachrichten periodisch in das SendManagement | Attribute: Keine Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die notwendigen Nachrichten wieder an dieses Objekt gegeben |
|  | ID: PMS01 Name: sendHelloMessage() Beschreibung: Packt eine Hello-Nachricht in den Puffer. |  |
|  | ID: PMS02 Name: sendRoutingMessage() Beschreibung: : Packt eine Routing-Nachricht in den Puffer. |  |
|  | ID: PMS03 Name: sendChannelMessage() Beschreibung: : Packt eine Channel-Nachricht in den Puffer . |  |
|  | ID: PMS04 Name: sendSavedMessage() Beschreibung: Packt eine gespeicherte Nachricht in den Puffer, falls der Benutzer nun in der Routingtabelle steht. |  |
|  | ID: PMS05 Name: addSaveMessage(smsg:SaveMessage) Beschreibung: Fügt eine zu speichernde Nachricht hinzu. |  |
| <<abstract>> Message | Realisiert die Nachrichten. Für alle Attribute gibt es get-Methoden und set-Methoden | Attribute: id:String ttl:int flood:boolean delay:int signtype:String signatur:String Kommunikationspartner: Wird von den anderen Klassen benutzt um Nachrichten zu behandeln. Gleiches gilt für alle Spezialisierungen. |
|  | ID: Name: getXML() : XMLData Beschreibung: Wandelt die Nachrichten in XML-Daten um. |  |
|  | ID: Name: static parseXML( x:XMLData) : Message Beschreibung: Wandelt XML-Daten in Message-Objekte um. |  |
| HelloMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String version:int greeting:String |
| RoutingMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: hops:int user:String |
| KeyMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String receiver:String channelname:String channeled:String cipher:String keyloc:String |
| GetKey-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String receiver:String channelname:String |
| NackMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String message:MessageMessage |
| AckMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String |
| Certificate-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String receiver:String certificatloc:String |
| GetCertificate-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String receiver:String |
| Channel-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String description:String closed:boolean |
| JoinMessage | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String |
| Leave-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String |
| Obscure-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: receiver:String text:String |
| Message-Message | Überlagerte getXML()-Funktion | Attribute: sender:String receiver:StringList timepstamp:String channelname:String channeled:String text:String Kommunikationspartner: Attachement: Wird benutzt um Anhänge zu speichern. |
| Attachement | ID: Name: getXML() : XMLData Beschreibung: Wandelt den Anhang XML-tauglich um. | Attribute: filename:String apptype:String database64:Data iv:String Kommunikationspartner: Wird von MessageMessage-Objekten für Anhänge benutzt |

## Implementierung von Komponente K04: Sicherheit

Die Secure Komponente liegt als einzelne Klasse vor, genauer, als Singleton, die Klasse darf also nur einmal erzeugt werden und ist global verfügbar. Die Methoden der Klasse sollen die Sicherheitsvorgaben des Protokolls erfüllen. So wird in einem Geschlossenen Kanal ver- und entschlüsselt via Data Encryption Standard, im Öffentlichen und Geschlossenen Kanal wird via X.509 zertifiziert und authentifiziert um in Anonymen Kanal wird mit Hilfe des X.509 Zertifikats nach dem Zwiebelprinzip ver-/entschlüsselt

### Klassendiagramm

Abbildung 5: Klassendiagramm: Secure

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| Secure | ID: Secure01 Name: decipherClosed(m: Message, keyloc: String) : Message Beschreibung: Verschlüsselt eine Nachricht mit dem Schlüssel des jeweiligen Geschlossenen Kanals, falls vorhanden auch den Anhang. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum verschlüssel, entschlüsseln, zertifizieren und authentifizieren von Messageobjekten benutzt. |
|  | ID: Secure02 Name: encipherClosed(m: Message, keyloc: String) : Message Beschreibung: Entschlüsselt den Inhalt einer Nachricht eines Geschlossenen Kanals und falls vorhanden auch den Anhang. |  |
|  | ID: Secure03 Name: decipherAnonym(m: Message, l: UserList) : Message Beschreibung: Erhält eine MESSAGE Nachricht, verschlüsselt diese und erstellt daraus eine OBSCURE Nachricht, so oft, wie User in der UserList stehen. Verschlüsselt wird mit den Zertifikaten der User aus der Liste. |  |
|  | ID: Secure04 Name: encipherClosed(m: Message) : Message Beschreibung: Entschlüsselt den Inhalt einer Nachricht eines Anonymen Kanals. |  |
|  | ID: Secure05 Name: createKey() : String Beschreibung: Erstellt einen Schlüssel für einen Geschlossenen Kanal. |  |
|  | ID: Secure06 Name: authentificate(m: Message) : boolean Beschreibung: Liefert „true“, falls das Zertifikat, des Senders, der Nachricht, gültig ist. |  |
|  | ID: Secure07 Name: certificate(m: Message) : Message Beschreibung: Zertifiziert eine Nachricht. |  |

## Implementierung von Komponente K05: Senden/Empfangen

Die Senden/Empfangen-Komponente übernimmt das Senden und empfangen der Nachrichten über UDP. Es holt sich Nachrichten aus der Nachrichtenkomponente um sie zu verschicken und übergibt empfangene Nachrichten. Der Port in dem die Nachrichten empfangen werden kann bei Benutzung des Infrastrukturmodus geändert werden.

### Klassendiagramm

Abbildung 6: Klassendiagramm: Senden/Empfangen

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| UDP-Recieve | Übergibt empfangene Nachrichten an das RecieveManagement | Attribute: Keine Kommunikationspartner: RecieveManagement: Nachrichten die ankommen müssen als Messageobjekte übergeben werden. UDP: Zum Nachrichten aus dem Netz holen |
|  | ID: UDPR01 Name: transmitDatagram() Beschreibung: Übergeben der Nachricht |  |
|  | ID: UDPR02 Name: sendAck() Beschreibung: Sendet sofort die Bestätigung beim Eintreffen. |  |
| UDPSend | Holt sich Nachrichten aus dem SendManagement und versendet sie. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: SendManagement: Nachrichten, die losgeschickt werden sollen müssen von diesem Objekt geholt werden. UDP: Zum Nachrichten in das Netz geben |
|  | ID: UDPS01 Name: sendDatagramm() Beschreibung: Holen der Nachricht und senden |  |
| UDP | UDPKlasse die das Sendet/Empfangen realisiert. | Attribute: Keine Kommunikationspartner: Wird von UDPSend und UDPRecieve genutzt um Nachrichten aus dem Netz empfangen und ins Netz senden zu können. |
|  | ID: UDP01 Name: changeRecievePort() Beschreibung: Änderung des Ports über den die Datagramme gesendet und empfangen werden. |  |

## Implementierung von Komponente K06: Routing

Die Routingkomponente ist dafür zuständig die Netzstruktur durch Hello- und RoutingNachrichten aufzubauen. Ebenfalls kann man Routingnachrichten erstellen lassen und RoutingRichtungen abfragen.

### Klassendiagramm

Abbildung 7: Klassendiagramm: Routing

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| <<singleton>> Routingtable | Speichert die Routingeinträge | Attribute: Infrastructurmode:boolean Kommunikationspartner: MessageWorker: Der MessageWorker übergibt die richtigen Nachrichten an das Routingtableobjekt. PeriodicMessageSender: Holt sich aktuelle RoutingMessages, falls diese verschickt werden müssen. |
|  | ID: RT01 Name: getRoutingMessage() : RoutingMessage Beschreibung: Gibt eine aktuelle Routing-Nachricht zurück. |  |
|  | ID: RT02 Name: handleRoutingMessage (rmsg:RoutingMessage) Beschreibung: Aktualisiert die Tabelle. |  |
|  | ID: RT03 Name: handleHelloMessage(hmsg:HelloMessage) Beschreibung: Aktualisiert die Tabelle. |  |
|  | ID: RT04 Name: changeInfrastrukturmode() Beschreibung: Ändert den Modus in dem sich die Routingtabelle befindet. |  |
|  | ID: RT04 Name: getRouting(u:User) : RoutingEntity Beschreibung: Gibt einem einen Routingeintrag zurück. |  |
| RoutingEntity | Realisiert die Routingeinträge | Attribute: hops:int user:User ip:String port:int Kommunikationspartner: Wird von der Routingtable-Klasse genutzt. |
|  | ID: RE01 Name: getHops() : int Beschreibung: Gibt die Hops zurück. |  |
|  | ID: RE02 Name: getUser() : User Beschreibung: Gibt den User zurück. |  |
|  | ID: RE03 Name: getIp() : String Beschreibung: Gibt die Ip zurück. |  |
|  | ID: RE04 Name: getPort : int Beschreibung: Gibt den Port zurück. |  |

# Datenmodell

Für das Programm wird kein Datenmodell benötigt. Pro Programm werden lediglich eingestellte Fenstereinstellungen gespeichert, die kein Beziehungsmodel benötigen. Ebenfalls benötigen die Zertifikate und Schlüssel keine Datenbeziehungsmodelle. Sie werden neben dem Programm in einem „Data“ Ordner als Dateien gespeichert.