Ad-hoc Chatsystem für mobile Netze

Gruppe 3 (AdBee)

Softwareentwicklungspraktikum

Sommersemester 2007

Feinentwurf

Auftraggeber:

Technische Universität Braunschweig

Institut für Betriebssysteme und Rechnerverbund

Prof. Dr.-Ing. Lars Wolf

Mühlenpfordtstraße 23, 1. OG
38106 Braunschweig

Deutschland

Betreuer: Sven Lahde, Oliver Wellnitz

Hiwi: Wolf-Bastian Pöttner

Auftragnehmer: Gruppe 3(AdBee)

| Name | E - Mail |
| --- | --- |
| Ekrem Özmen | e.oezmen@gmail.com |
| Celal Özyalcin | c.oezyalcin@tu-bs.de |
| Thorben Schulze | thorben.schulze@tu-bs.de |
| Danny Melching | danny.melching@tu-bs.de |

Phasenverantwortlicher: Celal Özyalcin

Braunschweig, 14.05.2007

Versionsübersicht

| Version | Datum | Autor | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 14.05.07 | Ekrem, Celal, Danny, Thorben |  | Erste Version des Feinentwurfs |
| 1.5 1.6 | 18.06.07, 02.07.07, 12.07.07 | Ekrem, Celal, Danny, Thorben |  | Klassendiagramm zu Nachricht aktualisiert. Klassendiagramm zu Routing aktualisiert Methodenbeschreibungen zu Nachricht aktualisiert. Methodenbeschreibungen zu Routing aktualisiert. Klassendiagramm zu Senden/Empfangen aktualisiert Methodenbeschreibungen zu Senden/Empfangen aktualisiert. Klassendiagramm zu Sicherheit aktualisiert. Methodenbeschreibungen zu Sicherheit aktualisiert. |
| 1.7 | 15.07.07 | Danny |  | Aktualisierung der Verwaltungskomponente Abschnitt 3.3 inklusive Unterpunkte. |

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5

2	Erfüllung der Kriterien	6

2.1	Musskriterien	6

2.2	Wunschkriterien	8

2.3	Abgrenzungskriterien	8

3	Implementierungsentwurf	9

3.1	Gesamtsystem	9

3.2	Implementierung von Komponente K01: GUI	11

3.2.1	Klassendiagramm	12

3.2.2	Erläuterung	13

3.3	Implementierung von Komponente K02: Verwaltung	26

3.3.1	Klassendiagramm	26

3.3.2	Erläuterung	27

3.4	Implementierung von Komponente K03: Nachricht	31

3.4.1	Klassendiagramm	32

3.4.2	Erläuterung	34

3.5	Implementierung von Komponente K04: Sicherheit	40

3.5.1	Klassendiagramm	40

3.5.2	Erläuterung	42

3.6	Implementierung von Komponente K05: Senden/Empfangen	47

3.6.1	Klassendiagramm	47

3.6.2	Erläuterung	48

3.7	Implementierung von Komponente K06: Routing	50

3.7.1	Klassendiagramm	50

3.7.2	Erläuterung	50

4	Datenmodell	53

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Komponentendiagramm	9

Abbildung 2: Klassendiagramm: GUI	12

Abbildung 3: Klassendiagramm: Verwaltung	26

Abbildung 4: Klassendiagramm: Nachricht	32

Abbildung 5: Klassendiagramm: Unterklassen der Messageklasse	33

Abbildung 6: Klassendiagramm: Secure	40

Abbildung 7:Klassendiagramm:  SecureExeption	41

Abbildung 8: Klassendiagramm: Senden/Empfangen	47

Abbildung 9: Klassendiagramm: Routing	50

# Einleitung

Das Dokument gliedert sich in Erfüllung der Kriterien, Implementierungsentwurf und Datenmodell. Im Punkt Erfüllung der Kriterien, sind die, im Pflichtenheft, ausgearbeiteten Muss-, Wunsch- und Abgrenzungskriterien aufgelistet und beschrieben. Im Punkt Implementierungsentwurf findet sich das Komponentendiagramm aus dem Grobentwurf wieder. Hier werden die einzelnen Komponenten im Detail beschrieben, mithilfe eines Klassendiagramms und Auflistung und Beschreibung der Klassen und Methoden der einzelnen Komponenten. Im Punkt Datenmodell sind kurz die langfristig zu speichernden Daten beschrieben.

Ziel dieses Dokumentes ist, die Implementierung des Projekt AdBee hinreichend genau zu beschreiben, so dass es jedem Softwareentwickler möglich ist, das Produkt zu entwickeln.

# Erfüllung der Kriterien

## Musskriterien

Die folgenden Kriterien sind unabdingbar und müssen durch das Produkt erfüllt werden:

/M10/	Benutzer können Textnachrichten sowie Binärdaten miteinander austauschen

/M20/	Der Austausch von Nachrichten erfolgt in Kommunikationskanälen

/M30/	Kommunikationskanal befinden sich Benutzer, wobei jede gesendete Nachricht von allen Benutzern im jeweiligen Kanal empfangen wird

/M40/ 	Jeder Kommunikationskanal besitzt einen Namen und eine eindeutige Identifizierung

/M50/	Die Kanäle sind in ihrer Anzahl nicht begrenzt

/M60/	Man kann sich eine Liste aller existierenden Kanäle anzeigen lassen

/M70/ 	Die Kanäle öffentlich oder geschlossen

/M80/	Jeder kann den öffentlichen Kanälen beitreten

/M90/ 	In den geschlossenen Kanälen muss man von einem Benutzer, der sich schon in diesem Kanal befindet, eingeladen werden

/M100/	Es muss den Benutzern des Chatsystems möglich sein, einen Kommunikationskanal zu erstellen, in diese beitreten, sie wieder verlassen und jemand anderen in einen geschlossenen Kanal einladen zu können

/M110/ Jeder Benutzer befindet sich zum Start des Programms in einem anonymen Kanal

/M120/	Der anonyme Kanal besitzt den eindeutigen Namen „Anonymous“, welcher von den anderen Kanälen nicht verwendet werden darf

/M130/	Die Übertragung in dem anonymen und den geschlossenen Kanälen erfolgt verschlüsselt

/M140/	Jeder Benutzer besitzt ein RSA-Schlüsselpaar

/M150/	Jeder geschlossene Kanal besitzt einen gemeinsamen Schlüssel

/M160/	Das RSA-Schlüsselpaar ermöglicht den sicheren Austausch des gemeinsamen Schlüssels

/M170/	Das RSA-Schlüsselpaar ermöglich die Verschleierung der Herkunft der Nachricht in den anonymen Kanälen

/M180/	Die Benutzer des Chatsystems besitzen einen Namen und müssen eindeutig identifiziert werden können

/M190/	Jeder Benutzer kann sich in mehren Kommunikationskanälen befinden

/M200/	Das RSA-Schlüsselpaar besteht aus dem öffentlichen Zertifikat, welches vor Benutzung des Programms vergeben wird, und einem privaten Schlüssel, der zum entschlüsseln und zum signieren von Nachrichten vorgesehen ist.

/M210/	Die Nachrichten besitzen eine eindeutige Identifizierung

/M220/	Die Nachrichten müssen, außer in dem anonymen Kanal, einem Sender durch Authentifizierung eindeutig zugeordnet werden können

/M230/	Es muss möglich sein, das Zertifikat des RSA-Schlüsselpaares anzufordern und zu versenden

/M240/	Ein Nachrichtenaustausch des gemeinsamen Schlüssels für die geschlossenen Kanäle muss möglich sein

/M250/	Sobald eine Nachricht verschickt wird, findet sie automatisch ihren Weg durch das Netz

/M260/	Jeder Knoten sendet eine Empfangsbestätigung an den vorherigen Knoten

/M270/	Jede Nachricht besitzt eine TTL, die angibt, wie lange sie noch im Netz verbleiben darf, bevor sie aus dem Netz entfernt wird und dem Sender eine negative Empfangsbestätigung mit dem Inhalt der Nachricht gesendet wird

/M280/	Eine nicht angekommene Nachricht wird gespeichert und später erneut gesendet

/M290/	Falls eine Nachricht endgültig die Empfänger nicht erreicht, wird dies dem Sender mitgeteilt

/M300/	Da diese Nachrichten verzögert gesendet werden und die Übertragung verbindunglos mittels UDP-Datagrammen stattfindet, muss die richtige Reihenfolge am Empfänger gewährleistet werden

/M310/	Welche Kriterien beim versenden von Nachrichten genau beachtet werden müssen, findet man in der Protokollspezifikation[1].

/M320/	Das Chatprogramm muss interoperabel mit den Chatprogrammen der anderen Projektgruppen sein

/M330/	Aufgrund der Mobilität der Teilnehmer soll eine ständige Aktualisierung der Netzstruktur, durch periodenweises Schicken von Hello-Nachrichten und Routing-Nachrichten, erfolgen

/M340/	Es sollen nicht nur einzelne Benutzer mit in eine Netzstruktur aufgenommen werden können, sondern auch eine Verschmelzung von zwei oder mehr Netzstrukturen möglich sein.

/M350/	Öffentliche Kanäle mit gleichen Namen werden zu einem Gemeinsamen zusammengeschlossen

/M360/	Geschlossene Kanäle müssen weiterhin getrennt behandelt werden

/M370/	Zum Testen der Software gibt es eine Peerverwaltung die ein- bzw. ausgeschaltet werden kann(Infrastrukturmodus)

/M380/	Das Chatprogramm muss auf den Betriebssystemen Mac OS X und Linux lauffähig sein

/M390/	Die graphische Oberfläche sollte bedienerfreundlich gestaltet sein

## Wunschkriterien

Die Erfüllung folgender Kriterien für das abzugebende Produkt wird angestrebt:

/W10/	Jeder Benutzer kann eine Liste aller gerade im Netz vorhandenen Benutzer anzeigen lassen

/W20/	Neue Funktionen, die die Handhabung erleichtern oder erweitern, sollten sich möglichst einfach einbinden lassen

/W30/	Eine Portierung auf andere Betriebssysteme sollte auch ohne größere Änderungen erfolgen können

/W40/	Die Benutzeroberfläche sollte vom jeweiligen Benutzer in sinnvollem maß veränderbar sein

## Abgrenzungskriterien

Folgende Funktionalitäten werden nicht durch das Produkt, sondern wie folgt beschrieben anderweitig erfüllt:

/A10/ 	Das Programm wird nicht mit schon vorhandenen Chatsystemen Interoperabel sein.

/A20/	Die Größe der übertragbaren Dateien ist begrenzt.

# Implementierungsentwurf

## Gesamtsystem

Abbildung 1: Komponentendiagramm

Das Diagramm zeigt die Komponenten die später im Programm miteinander kommunizieren. Der Benutzer steht für den menschlichen Teilnehmer, der mit dem Programm interagiert. Dieser verwendet das Programm nur über die GUI.

Die GUI leitet das weiter, was durch den Benutzer gefordert wird. Sie verwaltet die visuellen Objekte wie Kanalfenster, Eingabefeld, Teilnehmerfeld usw.

Die Verwaltung verwaltet die gesamten Informationen der Benutzer und Kanäle des Programms. Es interpretiert die Informationen, die von der Nachrichtenkomponente kommen und gibt sie in geeigneter Weise an die GUI weiter. Genauso nimmt sie Informationen von der GUI entgegen und gibt sie an die Nachrichtenkomponente weiter.

Die Nachrichtenkomponente kümmert sich um die Verwirklichung des Protokolls. Sie realisiert das Erstellen und parsen von XML-Dokumenten in Nachrichtenobjekten. Dementsprechend werden eintreffende Systemnachrichten behandelt oder an andere Komponente weitergeben. So werden z.B. ChannelNachrichten an die Verwaltung und RoutingNachrichten ans Routing weitergegeben. Die Nachrichten-Komponente besitzt einen Sende- und einen Empfangspuffer aus denen zu sendende Nachrichten geholt bzw. empfangene Nachrichten hinzugefügt werden. Ebenfalls benutzt es die Sicherheitskomponente zum verschlüsseln, entschlüsseln, signieren, authentifizieren von Nachrichten. In der Nachrichten-Komponente laufen Threads um Periodische Nachrichten zu verschicken, um empfangene Nachrichten zu behandeln und zu sendende Nachrichten vorzubereiten. Zum Vorbereiten gehören die Sicherheitsmethoden, das, falls nötige, Splitten von Nachrichten und raussuchen des nächsten Empfängerknotens aus dem Routing.

In der Sicherheitskomponente sind die Methoden, um Nachrichtenobjekte mit bestimmten Sicherheitsverfahren zu behandeln

Die Senden/Empfangen-Komponente ist die Schnittstelle zum Netz. Über sie kommen die UDP-Datagramme an und über sie werden die Nachrichten mittels UDP versenden. Es nutzt den Dienst der Routingkomponente, um die IP und Port des nächsten Knotens zu bekommen.

Die Routingkomponente verwaltet die Routingtabellen und den Infrastrukturmodus. Die Nachrichten und Senden/Empfangen-Komponente wissen nicht, in welchem Modus sich die Komponente befindet, sondern nutzen nur deren Dienst, damit das Testen verwirklicht werden kann. Über die GUI kann der Infrastrukturmodus ein- und ausgeschaltet werden.

Die Folgenden Klassendiagramme beschreiben den Aufbau des Programms. Construkoren sind nur gesetzt, wenn sie wichtig für die Entwicklung sind. Get- und Set- Methoden sind auch nicht hinzugefügt worden, sollen aber in der Entwicklung vorhanden sein.

## Implementierung von Komponente K01: GUI

Die GUI-Komponente besteht aus einem Hauptfenster(MainWindow), welches auch nach Start angezeigt wird. Andere Funktionen des Programmes, welche das Hinzufügen eines Anhangs, dem Erstellen eines Kanals, dem Einstellen der Fenster und der Behandlung des Infrastrukturmodus sind, werden in speziellen Dialogfenstern ausgeführt. Dabei werden alle Ereignisse, die durch die Fenster ausgelöst werden, durch die Eventhandling-Klasse behandelt und je nach Event bestimmte Funktionen ausgeführt.

Es werden Swing-Komponenten von Java für die GUI-Objekte benutzt.

### Klassendiagramm

Abbildung 2: Klassendiagramm: GUI

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| MainWindow | Das Hauptfenster mit den Kanälen und Anzeigen für Kanäle und Benutzer. | Attribute: addBeeMenu : AddBeeMenu addBeeTab : AddBeeTab addBeeList : AddBeeList addBeeSend : AddBeeSend isConnected : bool Kommunikationspartner: GUI-, Channel, und restlichen Managment Klassen.Stellt verbindung für alle Klassen zur verfügung. |
|  | ID: MW01 Name: loadMainWindow() Beschreibung: GUI wird nach den Vorgaben der Settings geladen. |  |
|  | ID: MW02 Name: actionPerformed (arg0:ActionEvent) Beschreibung: Ereignisse werden weitergeleitet und entsprechend neu aufgeteilt. Events von Button, Menu |  |
|  | ID: MW03 Name:stateChanged (arg0: Change Event) Beschriebung: Ereignisse werden weitergeleitet und entsprechend neu aufgeteilt.Events Tabs |  |
|  | ID: MW04 Name: connect() Beschreibung: Verbindes sich ad-hoc mit anderen Usern. |  |
|  | ID: MW05 Name: disconnect() Beschreibung: trennt alle bestehenden Verbindungen (verlässt alle Channels). |  |
|  | ID: MW06 Name: updateGUI() Beschreibung: Aktualisiert den Inhalt der einzelnen Komponenten, je nach aktiven Channel, die Mitglieder, oder wenn neue Channels hinzukommen. |  |
|  | ID: MW07 Name: createOpenChannel(name:String, Discreption:String) Beschreibung: Erstellt einen neuen offenen Channel, der in der GUI im Tab angezeigt wird. |  |
|  | ID: MW08 Name: createClosedChannel (name:String, Discreption:String) Beschreibung: String Erstellt einen geschlossenen Channel, der in der GUI im Tab angezeigt wird. |  |
|  | ID: MW09 Name: leaveChannel (name:String) Beschreibung: Nimmt einen User aus einem Channel in der GUI. |  |
|  | ID: MW10 Name:displayMessage (msg:AddbeeMessage) Beschreibung: Fügt eine Nachricht zum anzeigen in die GUI ein. |  |
|  | ID: MW11 Name: displayDialog (dialog:String) Beschreibung: Öffnen ein Benutzerdefinierten Dialog zum anzeigen, für individuelle Hinweise, die bestätigt werden müssen. |  |
|  | ID: MW12 Name: exitProgramm() Beschreibung: Beendet alle Verbindungen und verlässt das aktive Programm. |  |
|  | ID: MW13 Name: displayWelcomeToUser(c : Channel) Beschreibung: Erstellt eine Begrüßungsmessage auf dem Display |  |
|  | AddBeeList - Spezial Komponente zum anzeigen, von Channels und Usern | Attribute: mw : Mainwindow channelList : JList userlist : JList Kommunikationspartner: Mainwindow |
| AddBeeList | ID: AdList01 Name: initChannelList() Beschreibung: Erstellt eine neue JList und setzt oberhalb des Panels ein Label ein. |  |
|  | ID: AdList02 Name: initUserList () Beschreibung: Erstellt eine neue JList und setzt oberhalb des Panels ein Label ein. |  |
|  | ID: AdList03 Name: mouseClicked (arg0 : MouseEvent) Beschreibung: Behandlung des MouseEvent |  |
|  | ID: AdList04 Name: displayPopUp(arg0:MouseEvent, c:Channel ) Beschreibung: Erstellt eine neue JPopupMenu |  |
|  | ID: AdList05 Name:actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Join User in open Channel event. |  |
| AddBeeMenu | Fügt dem Frame oberhalb eine Menüleiste hinzu, die mithilfe von Tastaturkürzeln, zusätzlich gesteuert werden kann. | Attribute: Jm1 : JMenu JMI_1 : JMenuItem Jmi_2 : JMenuItem Jmi_3 : JMenuItem Jmi_4 : JMenuItem Jm2 : JMenu JMI_5 : JMenuItem JMI_6 : JMenuItem Jm3 : JMenu JMI_7: JMenuItem Kommunikationspartner: Mainwindow |
|  | ID: AdMenu01 Name: LoadMenu(al : ActionListener) Beschreibung: Ladet das Menü, mit den Items, die seberate Steuerungen haben. |  |
|  | Erweiterter Datentyp zum anzeigen einer Textnachricht in der Komponente | Attribute: channelName : String userID : String timestamp : String messageText : String Kommunikationspartner: Mainwindow |
| AddBeeMessage | ID: AdMessage01 Name: renderMessage() Beschreibung: Formatiert den Inhalt der Textnachricht mit User Namen und der Versandzeit in HTML um. |  |
|  | ID: AdMessage02 Name: toString() Beschreibung: formatierte HTML Textnachricht mit zusätzlichen Daten |  |
|  | Erweiterter Datentyp mit Eingabe Textbox und Versendebutton und Label für Statusanzeige. | Attribute: Mw : MainWindow inputText : JTextField inputButton :Jbutton status : JLabel attachmentFileList : Vector<File> Kommunikationspartner: Mainwindow |
| AddBeeSend | ID : AdSend01 Name: loadInput() Beschreibung: Laden der einzelnen Komponente innerhalb des Panels. |  |
|  | ID : AdSend02 Name: actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Behandlung des Events, nach Eingabe des Users |  |
|  | ID : AdSend03 Name: isEnabled(isEnabled : boolean) Beschreibung: Freigeben der Kontrollen, wenn eine Verbindung zu mind. ein Channel besteht. |  |
|  | Spezial Komponente zum anzeigen, von Channels und Textnachriten | Attribute: Mw : MainWindow History : AddBeeMessageHistory Kommunikationspartner: Mainwindow |
|  | ID : AdMesTab01 Name: addChannel(isClosed: boolean, name: String, description: String) Beschreibung: Fügt dem TabbedPane einen neuen Tab ein, der zusätzlich Namen und eine Beschreibung erhält. |  |
|  | ID : AdMesTab02 Name: createOpenChannel(name:String, description: String) Beschreibung: Erstellt einen offenen Channel. |  |
|  | ID : AdMesTab03 Name:createClosedChannel(name:String, description: String) Beschreibung: Erstellt einen geschlossenen Channel. |  |
| AddBeeMessage Tab | ID : AdMesTab04 Name: leaveChannel(name: String) Beschreibung: Verlässt den Channel in der GUI. |  |
|  | ID : AdMesTab05 Name: addMessage(msg : AddBeeMessage) Beschreibung: Fügt eine Nachricht in ein Channel ein. |  |
|  | ID : AdMesTab06 Name: displayMessages(int : tabIndex) Beschreibung: Gibt alle Nachrichten für ein Channel frei und bindet alle im entsprechendem Channel geschriebenen Nachricht ein. |  |
|  | ID : AdMesTab07 Name: scrollToBottom(name : String) Beschreibung: Scroll die JScrollPane nach unten. |  |
|  | ID: AdMesTab07 Name: mouseClicked (arg0 : MouseEvent) Beschreibung: Behandlung des MouseEvent |  |
|  | AttachementDialog - Datenversand | Attribute: Mw : MainWindow Save : JButton selectedFiles : JList openfile : JButton attachmentFile : JFIleChooser attachmentFile_ : File attachmentFileList : Vector<File> Kommunikationspartner: Mainwindow |
| AttachementDialog | ID: AttDia01 Name: initButton() Beschreibung: Lädt des Save Buttons |  |
|  | ID: AttDia02 Name: initAttachementFile() Beschreibung: FileChooser für den Zertifikat mit offenen Schlüssel. |  |
|  | ID : AttDia03 Name: actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Behandlung des Events, nach Eingabe des Users |  |
| ConnectingDialog | Username und Zertifikate angeben. Es wird der zu vergebene Name des Users festgelegt und die Zertifikate, für den offenen und privaten Schlüssel werden als absoluter Pfad angegeben. | Attribute: Mw : Mainwindow Save : JButton Name : JTextField Cert : JButton pKey : JButton certStatus : JLabel certFile : JFileChooser pKeyFile : JFIleChooser certFile_ : File pKeyFile_ : File recievePort : JTextField isOn : JCHeckBox isOff : JCheckBox recievePortPanel : JPanel Kommunikationspartner: Mainwindow, GuiManagment |
|  | ID : ConDia01 Name: initButton() Beschreibung: Lädt des Save Buttons |  |
|  | ID : ConDia02 Name: certFile() Beschreibung: FileChooser für den Zertifikat mit offenen Schlüssel. |  |
|  | ID : ConDia03 Name: pKeyFile() Beschreibung: FileChooser für den privaten Schlüssel. |  |
|  | ID : ConDia04 Name: initInfrastructurModus() Beschreibung: Erstellen des Dialoges für einen Infrastructur Einstellung. |  |
|  | ID : ConDia05 Name: actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Erstellen des neuen Benutzers mit Namen und starten des Anonymus Channels. |  |
|  | Anlegen eines neuen Channels. Es wird zu jedem neuen Channel ein Name, sowie die Bezeichnung benötigt. | Attribute: Mw : MainWindow Save : JButton Name : JtextField Desc : JTextField Closed : JCheckBox Kommunikationspartner: Mainwindow, Channelmanagment |
|  | ID : CreChanDia01 Name : actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Erstellen des neuen Benutzers mit Namen und starten des Anonymus Channels. |  |
| CreateChannel Dialog | ID : CreChanDia02 Name : initButton() Beschreibung: Lädt des Save Buttons |  |
|  | ID : CreChanDia03 Name : channelName() Beschreibung: Eingabefeld für den Channel Namen. |  |
|  | ID : CreChanDia04 Name: channelDescription() Beschreibung: Eingabefeld für die Beschreibung des Channels. |  |
|  | ID : CreChanDia05 Name: closedChannel() Beschreibung: Checkbox für Angabe, ob der neue Channel vom Typ closed ist |  |
|  | Verwaltung der Ereignisse Alle Ereignisse werden Zentral hier zusammengetragen und weitergeleitet. | Attribute: Mw : MainWindow Kommunikationspartner: Mainwindow |
|  | ID : EventHan01 Name: eventConnect() Beschreibung: Verbinden |  |
|  | ID : EventHan02 Name: eventDisconnect() Beschreibung: Trennen |  |
|  | ID : EventHan03 Name: eventCreateNewChannel() Beschreibung: Neuen Channel erstellen |  |
| EventHandling | ID : EventHan04 Name: eventSendFile() Beschreibung: Daten senden |  |
|  | ID : EventHan05 Name: eventExitProgram() Beschreibung: Programm verlassen |  |
|  | ID : EventHan06 Name: eventWindowSettings() Beschreibung: Allgemeine Programm Einstellungen |  |
|  | ID : EventHan07 Name: eventInfrastructorModus() Beschreibung: Infrastruktur Modus umstellen |  |
|  | ID : EventHan08 Name: eventVersion() Beschreibung: Programm Version |  |
|  | ID : EventHan09 Name: eventCloseChannel() Beschreibung: Channel schließen/ verlassen. |  |
|  | ID : EventHan10 Name: eventInviteUser() Beschreibung: User einladen |  |
|  | Infrastruktur Modus umstellen | Attribute: mw : MainWindow insert : JBotton remove : JBotton update : JBotton peerList : JList ip : JTextField port : JTextField pl : PeerList Kommunikationspartner: Mainwindow, Peerlist |
| InfrascructurDialog | ID : InfStruc01 Name: actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Ereignisse verarbeiten. |  |
|  | ID : InfStruc02 Name: initButton() Beschreibung: Lädt des Insert Buttons |  |
|  | ID : InfStruc03 Name: peerList() Beschreibung: Erstellt eine Peerlist Panel |  |
|  | ID : InfStruc03 Name: ipAdress() Beschreibung: Erstellt eine Panel für IP-adress und Port nummer Eingeben. |  |
| InviteUserDialog | User in Channel einladen | Attribute: mw : MainWindow save : JButton userList : JList c : Channel Kommunikationspartner: Mainwindow, UserManagment |
|  | ID : InUserDia01 Name : initButton() Beschreibung: Lädt des Save Buttons |  |
|  | ID : InUserDia02 Name : initFileList() Beschreibung: FileChooser für den Zertifikat mit offenen Schlüssel. |  |
|  | ID : InUserDia03 Name: actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Ereignisse verarbeiten. |  |
|  | Globale und Teilweise Einstellungen des Programm | Attribute: width : int heigt : int font_name : String font_size : int font_color : color tabback_color : color Kommunikationspartner: Mainwindow |
| Settings | ID : Settings01 Name : writeGUIConfigFile() Beschreibung: Speichert die Einstellungen des MainWindow. |  |
|  | ID : Settings02 Name : readGUIConfigFile() Beschreibung: Ließt die Einstellungen aus einer Datei und stellt das MainWindow ein. |  |
|  | ID : Settings03 Name : existsGUIConfig() Beschreibung: Prüft ob die Datei, mit den Einstellungen vorhanden ist. |  |
|  | Einfache Modale Dialoge. Dialoge, zum Verlassen des Programmes, oder schließen eines Channels mit Bestätigung. | Attribute: mw : MainWindow Kommunikationspartner: Mainwindow |
| SimpleActionDialog | ID : SimActDia01 Name : exitProgramm() Beschreibung: Öffnet eine Dialog zum verlassen des Programmes. |  |
|  | ID : SimActDia02 Name : closeTab(channelName: String) Beschreibung: Öffnet eine Dialog zum verlassen des Channels. |  |
|  | ID : SimActDia03 Name : displayMessage(errorMessage: String) Beschreibung: Öffnet eine Dialog zum Error |  |
|  | Einstellungen des Programmes Hintergrundfarbe, Schriftfarbe, Schriftgröße, etc. | Attribute: mw : MainWindow update : JButton i_width : JTextField i_height : JTextField i_fontname : JCheckBox i_fontsize : JTextField showColorForFont : JButton showColorForTab : JButton Kommunikationspartner: Mainwindow |
|  | ID : WinSetDia01 Name : updateWindowsSettings() Beschreibung: Setzt alle einstellbaren Eigenschaften von MainWindow. |  |
|  | ID : WinSetDia02 Name : actionPerformed(arg0:ActionEvent) Beschreibung: Ereignisse verarbeiten. |  |
| WindowSetting Dialog | ID : WinSetDia03 Name : initButton() Beschreibung: Laden des update Button. |  |
|  | ID : WinSetDia04 Name : windowSettingsWidth() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Breite von MainWindow wieder. |  |
|  | ID : WinSetDia05 Name : windowSettingsHeigth() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Höhe von MainWindow wieder. |  |
|  | ID : WinSetDia06 Name : windowSettingsFontName() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Schriftart von MainWindow wieder. |  |
|  | ID : WinSetDia07 Name : windowSettingsFontSize() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Schriftgröße von MainWindow wieder. |  |
|  | ID : WinSetDia08 Name : windowSettingsFontColor() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Schriftfarbe von MainWindow wieder. |  |
|  | ID : WinSetDia09 Name : windowSettingsTabColor() Beschreibung: Gibt ein Pannel zum einstellen der Hintergrundfarbe von MainWindow wieder. |  |

## Implementierung von Komponente K02: Verwaltung

Die Verwaltung ist für die Verwaltung von Benutzern und Kanälen zuständig. Das UserManagement kümmert sich um die Benutzer, das ChannelManagement um die Kanäle und das GuiManagement interagiert zwischen der GUI und den anderen Klassen der Komponente. Die Channel-Klasse wird in ClosedChannel, OpenChannel und AnonymousChannel spezialisiert, um diese zu trennen. Da nur eine Verwaltung nötig ist, werden die Management-Klassen über Instanzen behandelt, ähnlich dem Entwurfsmuster Singleton.

### Klassendiagramm

Abbildung 3: Klassendiagramm: Verwaltung

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| User-Management | Das Management verwaltet die User, die sich alle im Netz befinden und den User, der das Programm benutzt. | Attribute: aktiveUser : User userList : LinkedList Kommunikationspartner: User: Das UserManagement verwaltet die User die existieren. Allgemein ist die Klasse Kommunikator zum Erhalt von UserInformationen |
|  | ID: UM01 Name: getUser(id:String) : User Beschreibung: Gibt einem das Userobjekt anhand eines Namens/ID |  |
|  | ID: UM04 Name: addUser(u:User) Beschreibung: Fügt einen User in die Liste aller User hinzu |  |
|  | ID: UM05 Name: removeUser(u:User) Beschreibung: entfernt einen User aus der Liste |  |
|  | ID: UM06 Name: updateUser() Beschreibung: Updatet die Liste anhand der Routingtabelle |  |
|  | ID: UM07 Name: contain(u:User) Beschreibung: liefert „true“ falls ein Benutzer mit gleicher ID schon vorhanden ist |  |
|  | ID: UM08 Name: getdisjointUser(chan:Channel) : Vector Beschreibung: liefert einen Vector mit Benutzern, die sich im Netz, aber nicht in dem Kanal befinden, der über den Parameter angegeben wird |  |
| User | Klasse zur Beschreibung eines Benutzers | Attribute: id:String certificateloc:String Kommunikationspartner: Userobjekte werden nur von anderen Klassen genutzt |
|  | ID: User01 Name: checkForCert() : String Beschreibung: prüft ob schon ein Zertifikat zu dem zu erstellenden User vorhanden ist und liefert den Pfad zu diesem |  |
| Channel-Management | Die Klasse verwaltet die Kanäle. | Attribute: activeChannel: Channel channelList : LinkedList chancounter : int uMinstance : UserManagement mw : MainWindow p : Pattern GRAY : string RED : string ORANGE : string GREEN : string Kommunikationspartner: Channel: Das ChannelManagement verwaltet die Channel die existieren |
|  | ID: O33 (Schnittstelle) Name: createOpenChannel(name:String) Beschreibung: Erstellt einen offenen Kanal anhand eines Namens |  |
|  | ID: O33 (Schnittstelle) Name: createClosedChannel(name:String) Beschreibung: Erstellt einen geschlossenen Kanal anhand eines Namens. |  |
|  | ID: CM01 Name: propagateChannelMember(c:Channel) Beschreibung: Wird ausgeführt, wenn eine ChannelNachricht, unabhängig von den periodischen, verschickt werden soll. |  |
|  | ID: O40 (Schnittstelle) Name: handleMessage(msg:Message) Beschreibung: Behandelt ankommende Nachrichten die für Kanäle bestimmt sind. |  |
|  | ID: CM02 Name: createChannelId() : String Beschreibung: erstellt eine Kanal ID mithile von UUID |  |
|  | ID: O42 (Schnittstelle) Name: getTimestamp() : String Beschreibung: liefert einen Timestamp |  |
|  | ID: CM03 Name: getChannel(name: String, id:String) : Channel Beschreibung: liefert den Kanal passend zu den Parametern |  |
|  | ID: CM04 Name: getChannelById(id:String) : Channel Beschreibung: liefert den Kanal passend zum Parametern |  |
|  | ID: CM05 Name: getChannelByName(name:String) : Channel Beschreibung: liefert den Kanal passend zum Parametern, hier dient der interne Name als Vergleichsobjekt |  |
|  | ID: CM06 Name: getCertificates(chan:Channel) Beschreibung: verschicktt GETCERTIFICATE Nachrichten für einen bestimmten Kanal |  |
|  | ID: CM07 Name: parseTimestamp(msgTime:String) Beschreibung: addiert falls nötig UTC offset und Zeitzone zu einem Timestamp einer eingehenden Nachricht |  |
|  | ID: CM08 Name: createList(msg:ChannelMessage) : LinkedList Beschreibung: erstellt eine Liste aus Benutzern anhand der ChannelMessage |  |
|  | ID: CM09 Name: checkName(name:String) : bool Beschreibung: prüft ob schon ein Kanal mit diesem Namen vorhanden ist |  |
|  | ID: CM10 Name: getHostname() : String Beschreibung: liefert den Hostnamen des Nodes |  |
| <<abstract>> Channel | Klasse die einen Kanal realisiert. | Attribute: name:String id:String description:String memberList : LinkedList internname : String pcs : Thread perchansen : PeriodicChannelSender Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
|  | ID: Channel01 Name: start() Beschreibung: startet den Thread für das periodische senden von Channel Announcements |  |
|  | ID: O42 (Schnittstelle) Name: getNameList() : Vector Beschreibung: liefert eine Liste mit Strings, der Namen der Teilnehmer dieses Kanals |  |
|  | ID: Channel02 Name: addUser(u:User) Beschreibung: fügt dem Kanal einen Benutzer hinzu |  |
|  | ID: Channel03 Name: removeUser(u:User) Beschreibung: entfernt einen Benutzer aus diesem Kanal |  |
|  | ID: Channel04 Name: contains(u:User) : bool Beschreibung: liefert „true“ falls der angegebene Benutzer sich im Kanal befindet |  |
|  | ID: Cannel05 Name: finalize() Beschreibung: beendet den Announcement sendenen Thread und entfernt den Kanal aus der Kanalliste des Channelmanagements |  |
| Closed-Channel | Realisierung des geschlossenen Kanals | Attribute: keyloc:String joined:Boolean Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
|  | ID: CChannel01 Name: getKeyloc() : String Beschreibung: Gibt einem den Ort, wo der Schlüssel gespeichert ist zurück. |  |
|  | ID: CChannel02 Name: setKeyloc(loc:String) Beschreibung: Setzt den Ort, wo der Schlüssel gespeichert ist. |  |
|  | ID: CChannel03 Name: isjoined() : boolean Beschreibung: Prüft, ob der Benutzer im Programm dem Channel beigetreten ist, weil im geschlossenen Kanal die Liste der Benutzer des Kanals nur darüber Auskunft gibt wer beitreten darf. |  |
| OpenChannel | Benötigt keine zusätzlichen Funktionen | Attribute: Keine zusätzlichen Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
| Anonymous-Channel | Benötigt keine zusätzlichen Funktionen | Attribute: Name:String=“anonymous“ Id:String=”Anonymous@Anonymous” Kommunikationspartner: Channelobjekte werden nur von anderen Klassen benutzt |
| GuiManagement | Klasse zur GUI Verwaltung | Attribute: cm:ChannelManagement um:UserManagemant mw:MainWindow Kommunikationspartner: Interagiert zwischen ChannelManagement und der GUI |
|  | ID: GM01 Name: validateConnect() : bool Beschreibung: prüft ob das vom Benutzer angegenene Zertifikat und privater Schlüssel gültig sind und startet die Programm Threads |  |
|  | ID: GM02 Name: disconnect() Beschreibung: wird beim beenden des Programms ausgeführt. Sendet LeaveMessages für alle Kanäle in denen sich der Programm Benutzer befindet |  |
|  | ID: O31 (Schnittstelle) Name: joinChannel(name:String) Beschreibung: fügt den aktiven Benutzer dem Kanal angegeben im Parameter hinzu, und versendet JoinMessage, handelt es sich um einen geschlossenen Kanal wird nur dem eine JoinMessage verschickt und dies dem Benutzer angezeigt |  |
|  | ID: O32 (Schnittstelle) Name: leaveChannel(name:String) Beschreibung: entfernt den aktiven Benutzer aus dem Kanal |  |
|  | ID: O42 (Schnittstelle) Name: getNameList() : Vector Beschreibung: liefert einen Vector mit den Namen aller Kanäle |  |
|  | ID: O30 (Schnittstelle) Name: incommingMessage(text:String, files:Vector) : bool Beschreibung: erstellt eine Nachricht anhand des Textes und falls vorhanden dem Anhang und gibt sie weiter an die nachricht Komponente |  |
|  | ID: GM02 Name: disconnect() Beschreibung: wird beim beenden des Programms ausgeführt. Sendet LeaveMessages für alle Kanäle in denen sich |  |
|  | ID: GM03 Name: delayToColor(delay:int) : String Beschreibung: liefert einen Hexadezimal codierten Farbwert anhand des delays. Der Farbwert wird berechnet in mehrere Stufen von grün nach rot. |  |
|  | ID: O17 (Schnittstelle) Name: inviteUser(channelname:String, id:String) Beschreibung: fügt einen Benutzer (anhand der ID) einem geschlossenen Kanal (anhand des Kanalnamens) hinzu |  |
|  | ID: O41 (Schnittstelle) Name: displayAnnouncement(text:String, colorhex:String) Beschreibung: zeigt eine Systemmeldung im aktiven Kanal an |  |

## Implementierung von Komponente K03: Nachricht

Die Nachrichtenkomponente ist für die Verwaltung der Nachrichten zuständig. RecieveManagement und SendManagement sind die Klassen, die empfangene bzw. zu sendende Nachrichten speichern, damit sie vom MessageWorker verarbeiten und gesendet werden können. Die PeriodicMessageSender-Klasse ist dafür zuständig periodische Nachrichten zu versenden und bei gespeicherten Nachrichten, die durch ein Nack empfangen worden sind, zu prüfen, ob sie verschickt werden können. Die Message-Klasse wird in die einzelnen Unterklassen, je nach Messagetyp, spezialisiert. Dabei wird bei jeder Spezialisierung die getXML()-Funktion überlagert, um die richtige XML-Datei, wie sie im Protokoll definiert ist, zu erzeugen. Um überall das Parsen einer XML-Datei zu ermöglichen, besitzt die Messageklasse eine statische Pars-Funktion. Letztendlich sind die Managementklassen als Singleton zu implementieren.

### Klassendiagramm

Abbildung 4: Klassendiagramm: Nachricht

Abbildung 5: Klassendiagramm: Unterklassen der Messageklasse

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| Recieve-Management | Puffert die Empfangenen Nachrichten | Attribute: alreadyReceivedMessage:HashMap worker:Thread; Kommunikationspartner: Message: Das Management verwaltet die Messages, die empfangen worden sind. MessageWorker: Behandelt die angekommenen Nachrichten Allgemein erhält das RecieveManagement-objekt nur Nachrichten, von der Senden/Empfangen-Komponente. |
|  | ID: O51 (Schnittstelle) Name: addMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt eine Nachricht dem Puffer hinzu. Ebenfalls wird, geprüft ob die Nachricht schon einmal empfangen worden ist. AckMEssages werden direkt an den TimeOutSender übergeben. |  |
|  | ID: ReMa01 Name: getMessage() : Message Beschreibung: Holt eine Nachricht aus dem Puffer. Wird vom MessageWorker genutzt |  |
|  | ID: ReMa02 Name: connect() Beschreibung: Startet die Threads die im ReceieveManagement sind. (MessageWorker) |  |
| Send-Management | Puffert zu sendende Nachrichten | Attribute: threads: LinkedList<Thread> unpreparedlist: LinkedList<Message> preparedlist: LinkedList<Message> Kommunikationspartner: Message: Das Management verwaltet die Messages, die zum Senden bereit sind. MessagePreparer bereitet die Nachrichten zum senden vor. Allgemein erhält das SendManagementobjekt nur Nachrichten von anderen Klassen die Nachrichten losschicken möchte. Die Senden/Empfangen-Komponente holt sich Nachrichten zum senden |
|  | ID: SeMa01 Name: addPreparedMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt eine vorbereitete Nachricht hinzu. |  |
|  | ID: SeMa02 Name: getUnpreparedMessage() : Message Beschreibung: Entfernt eine unvorbereitete Nachricht aus dem Sendepuffer. |  |
|  | ID: O52 (Schnittstelle) Name: getPreparedMessage(msg:Message) Beschreibung: Gibt eine vorbereite Nachricht zum Senden zurück |  |
|  | ID: O50 (Schnittstelle) Name: addUnpreparedMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt eine unvorbereitete Nachricht hinzu. |  |
|  | ID: SeMa03 Name: connect() Beschreibung: Startet die gesammten Thread aus dem SendManagement. Die periodischen Sender, den TimeoutSender und den Messagepreparer; |  |
| Message-Worker | Holt sich Nachrichten aus dem RecieveManagement und verarbeitet sie. Falls Zertifkate oder Key ankommen prüft es, ob Nachrichten darauf warten. Es für auch die Sicherheitsmethoden durch die beim empfangen druchgeführt werden müssen, wie authentifizieren, deobscuren und entschlüsseln. Weitergeleitete Nachrichten werden ans SendManagement übergeben. | Attribute: missingCertificateForCrypt : KeyMessageList missingCertificateForAuth : SenderMessage-List missingKeyForCrypt:MessageMessageList missingKeyForDeCrypt:MessageMessageList Kommunikationspartner: RecieveManagement: Dauerhaftes holen von Empfangenen Nachrichten, um diese zu verarbeiten. SendManagement: Je nach empfangener Nachricht müssen diese zum weiterleiten an dieses Objekt übergeben werden. |
| Message-Preparer | Bereitet Nachrichten zum Senden vor. Dazu gehören die Sicherheitsaspekte. Ebenfalls wird im Routing abgefragt, wohin die Message gehen soll und ob sie gesplittet werden muss. | Attribute: keine Kommunikationspartner: SendManagement: Holt sich daraus Nachrichten und packt sie vorbereitet wieder rein. |
| Periodic-HelloSender | Packt Hello Nachrichten periodisch in das SendManagement | Attribute: Keine Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die Nachrichten an dieses Objekt gegeben |
| Periodic-Channel-Sender | Für jeden Kanal existiert ein Channelsender der die ChannelNachrichten verschickt. | Attribute: channel:Channel Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die Nachrichten an dieses Objekt gegeben |
| Periodic-Routing-Sender | Sendet periodisch Routing-Nachrichten indem diese in das SendManagement gepackt werden. | Attribute: keine Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die Nachrichten an dieses Objekt gegeben |
| Periodic-Saved-Message-Sender | Sende regelmäßig durch Nack empfangene Nachrichten und noch nicht gesendete Nachrichten neu, sobald eine Route existiert. Ebenfalls prüft es, ob gesendete anonyme Nachrichten auch später entschlüsselt ankommen. | Attribute: savedMessage:LinkedList<NackInterface> notSendMessage:LinkedList<Message> anonymousmessage : LinkedList<MessageMessage> showanonymousmessage : LinkedList<MessageMessage> Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die Nachrichten an dieses Objekt gegeben |
| Timeout-Sender | Speichert die Nachrichten für die es ein Ack gibt und die gesendet werden und wartet auf ein Ack. Ansonsten sendet es die Nachricht neu. | Attribute: msg:LinkedList<Message> HashMap<String, LinkedList<AckMessage>> Kommunikationspartner: SendManagement: Periodisch werden die Nachrichten an dieses Objekt gegeben |
|  | ID: TiSe01 Name: addMessage(msg:Message) Beschreibung: Fügt gesendete Nachricht hinzu für die ein Ack erwartet wird. |  |
|  | ID: TiSe02 Name: addAck(ack:AckMessage) Beschreibung: Fügt empfangene AckMessages hinzu |  |
|  | ID: TiSe02 Name: handleTooBigMessageSize(msg:Message) Beschreibung: Gibt eine entsprechende Meldung aus, wenn eine Nachricht zu groß ist. |  |
| <<abstract>> Message | Realisiert die Nachrichten. | Attribute: id:String ttl:int flood:boolean delay:int signtype:String signatur:String messageidCounter:int; nextReceiver:Link Kommunikationspartner: Wird von den anderen Klassen benutzt um Nachrichten zu behandeln. Gleiches gilt für alle Spezialisierungen. |
|  | ID: MSG01 Name: abstract getXML() : XMLData Beschreibung: Wandelt die Nachrichten in XML-Daten um. |  |
|  | ID: MSG02 Name: static parseXML( x:XMLData) : Message Beschreibung: Wandelt XML-Daten in Message-Objekte um. |  |
|  | ID: MSG03 Name: abstract getConcat() : String Beschreibung: Gibt die Verbindung von Inhalten zum Signieren zurück |  |
|  | ID: MSG04 Name: abstract getparseXML (xmldoc:Document) : String Beschreibung: Nachdem der Nachrichtentyp durch die static Methode festgestellt wird, wird sie ans Object weitergeben. |  |
| HelloMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String version:int greeting:String ip:String port:int |
| RoutingMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: hops:int user:String ip:String port:int |
| KeyMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String receiver:String channelname:String channeled:String cipher:String key:byte[] |
| GetKey-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String receiver:String channelname:String |
| NackMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String message:NackInterface |
| AckMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String |
| Certificate-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String receiver:String certificate:byte[] certificateuser:String |
| GetCertificate-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String receiver:String |
| Channel-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String description:String closed:boolean |
| JoinMessage | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String |
| Leave-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String channelname:String channeled:String |
| Obscure-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: receiver:String text:String |
| Message-Message | Überlagerte getXML()-Funktion Überlagerte parseXml(xmldoc:Document)-Funktion Überlagerte getConcatFunktion | Attribute: sender:String receiver:StringList timepstamp:String channelname:String channeled:String text:String iv:byte[] crypttext:byte[]; Kommunikationspartner: Attachement: Wird benutzt um Anhänge zu speichern. |
| Attachement | Realisiert einen Anhang | Attribute: filename:String apptype:String data:byte[] iv:byte cryptfilename:String cryptapptype:String cryptdata:byte[] Kommunikationspartner: Wird von MessageMessage-Objekten für Anhänge benutzt |
| <<Interface>>Receiver-Interface | Wird von allen Messages Implementiert die einen Empfänger haben, um einen eindeutigen empfänger zurückzugeben. Bei MessageMessage z.B. den ersten in der Empfängerliste, nachdem sie gesplittet worden ist |  |
|  | ID: ReInt01 Name: getTargetReceiver():String Beschreibung: Gibt einen Receiver zurück |  |
| <<Interface>> NackInterface | Alle Messages die als Nack verschickt werden sollen müssen dieses Interface implementieren |  |
|  | ID: NaInt01 Name: parseRootElement(root:Element) Beschreibung: parst ein neues RootElement. So kann die Message in dem Nack geparst werden. |  |
|  | ID: NaInt02 Name: creatRootTree(s:String) Beschreibung: Baut einen neuen Baum auf mit dem String als rootname. |  |
| <<Interface>> AckInterface | Alle Messages die ein Ack erwarten implementieren dieses Interface |  |
| <<Interface>> Sender-Message | Jede Message die einen Sender hat implementiert das Interface |  |
|  | ID: SenderM01 Name: getSender() Beschreibung: gibt einem den Sender zurück |  |

## Implementierung von Komponente K04: Sicherheit

Die Secure Komponente liegt als einzelne Klasse vor, genauer, als Singleton, die Klasse darf also nur einmal erzeugt werden und ist global verfügbar. Die Methoden der Klasse sollen die Sicherheitsvorgaben des Protokolls erfüllen. So wird in einem Geschlossenen Kanal ver- und entschlüsselt via Data Encryption Standard, im Öffentlichen und Geschlossenen Kanal wird via X.509 zertifiziert und authentifiziert um in Anonymen Kanal wird mit Hilfe des X.509 Zertifikats nach dem Zwiebelprinzip ver-/entschlüsselt.

### Klassendiagramm

Abbildung 6: Klassendiagramm: Secure

Abbildung 7:Klassendiagramm:  SecureExeption

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| <<Singelton>> Secure | Secure - Verschlüsseln / Entschlüsseln von Nachrichten. Sicherheit vergibt jedem geschlossenem Channel einen symmetrischen DES-Key, mit dem die Rohdaten verschlüsselt und entschlüsselt werden. Der DES-Key vom geschlossenen Channel darf niemals öffentlich zwischen den Usern ausgetauscht werden. Damit der DES-Keys weitergegeben werden darf, muss dieser auch verschlüsselt werden. Dazu wird das asymmetrische RAS verfahren genutzt: Es müssen zunächst die Empfänger ermittelt werden. Jeder Empfänger besitzt ein Attribute, die den Pfad zu seinem Zertifikat (offener Schlüssel) angibt. Mit diesem Zertifikat, wird der DEY-KEY verschlüsselt. Nun kann der Versender den verschlüsselten DEY-KEY an die Empfänger versenden und die entsprechenden Empfänger können mit dem Privaten Schlüssel den DES-KEY entschlüsseln um anschließend die Rohdaten zu entschlüsseln. | Attribute: Iv: byte[] privatekeyloc: String sign: Signature Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum verschlüssel, entschlüsseln, zertifizieren und authentifizieren von Messageobjekten benutzt. |
|  | ID: SEC01 Name: createKey () : SecretKey Beschreibung: Gibt den symmetrischen DES-KEY für einen geschlossenen Channels wieder. Mit diesem Schlüssel, werden die Rohdaten verschlüsselt und entschlüsselt. NICHT mit dem asymmetrische RAS-Schlüsselpaar. |  |
|  | ID: SEC02 Name: isValidX509Certificate(String keyloc, Date d) Beschreibung: Überprüft das Zertifikat auf seine Gültigkeit. |  |
|  | ID: SEC03 Name: isValidKey(String publicKeyLoc, String privateKeyLoc) Beschreibung: Überprüft das Key auf die Gültigkeit. |  |
|  | ID: SEC04 Name: isTrustedCA(String publicKeyLoc, String CaLoc) Beschreibung: Überprüft den Aussteller des Zertifikats und dem openKey auf die Gültigkeit. |  |
|  | ID: SEC05 Name: enCipherClosed(msg: MessageMessage) Beschreibung: Entschlüsselt den Inhalt einer Nachricht eines Geschlossenen Kanals und falls vorhanden auch den Anhang. |  |
|  | ID: SEC06 Name: deCipherClosed(msg: MessageMessage) Beschreibung: Verschlüsselt eine Nachricht mit dem Schlüssel des jeweiligen Geschlossenen Kanals, falls vorhanden auch den Anhang. |  |
|  | ID: SEC07 Name: obscure (msg: MessageMessage) : Message Beschreibung: Erhält eine MESSAGE Nachricht, verschlüsselt diese und erstellt daraus eine OBSCURE Nachricht, so oft, wie User in der UserList stehen. Verschlüsselt wird mit den Zertifikaten der User aus der Liste. |  |
|  | ID: SEC08 Name: deobscure(msg: MessageMessage) : boolean Beschreibung: Entschlüsselt den Inhalt einer Nachricht eines Anonymen Kanals. |  |
|  | ID: SEC09 Name: authentificate(m: Message) : boolean Beschreibung: Liefert „true“, falls das Zertifikat, des Senders, der Nachricht, gültig ist. |  |
|  | ID: SEC010 Name: certificate(m: Message) : boolean Beschreibung: Zertifiziert eine Nachricht. |  |
|  | ID: SEC011 Name: setKeyMessage (msg: KeyMessage) : boolean Beschreibung: Fügt der Nachricht den verschlüsselten Channel KEY hinzu. |  |
|  | ID: SEC012 Name: saveKey (msg:Key Message) : boolean Beschreibung: Fügt den Channel KEY aus der Nachricht gelesenen Nachricht dem Channel hinzu. |  |
| <<Singelton>> PEM- Certificate | Zertifikat mit Public-KEY, sowie Private-KEY im PKCS#8 werden eingelesen. Für das letztere Zertifikat wird auf eine externe Komponente zugegriffen, da Java in dieser Version keine entsprechenden Parser anbietet Zertifikate mit Private-Key die mit openSSL erstellt wurden im PKSC#8 Format liest. | Attribute: keine Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Einlesen der PEM Datei benutzt. |
|  | ID: PEMC01 Name: readLine(InputStream stream): String Beschreibung: Einlesen der PEM Datei in ein Stringbuffer. |  |
|  | ID: PEMC02 Name: readX509Certificate(String pemFile): X509Certificate Beschreibung: Erstellt aus der einzulesenden PEM Datei ein x509Certificat, aus dem der Public-Key herauszulesen ist. |  |
|  | ID: PEMC03 Name: readRSAPrivateKeyPair(String pemFile): KeyPair Beschreibung: Liest den Private-Key von der PEM Datei des jeweiligen Benutzers ein und gibt ein Paar wieder. |  |
| Authentificate | Authentificate - Entschlüsselt die Signatur einer Message. | Attribute: checkSum: byte[] cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Entschlüsseln der Signatur benutzt. |
|  | ID: AUTH01 Name: getCheckSum(): String Beschreibung: Gibt die Prüfsumme der Nachricht wieder. |  |
| Certitificate | Certificate - Verschlüsselt die Signatur einer Message | Attribute: checkSum: byte[] cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Verschlüsseln der Signatur benutzt. |
|  | ID: CERT01 Name: getCheckSum(): String Beschreibung: Gibt die Prüfsumme der Nachricht wieder. |  |
| EnCrypt_DES | EnCrypt_DES - Verschlüsselung nach DES Prinzip.Daten werden mit dem symmetrischen DES Algorithmus verschlüsselt. | Attribute: cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Verschlüsseln von Daten benutzt. |
|  | ID: ENCDES01 Name: enCrypt(String message): byte[] Beschreibung: Verschlüsselung eines Textes nach DES-Verfahren. |  |
|  | ID: ENCDES02 Name: enCrypt(byte[] message): byte[] Beschreibung: Verschlüsselung eines Textes nach DES-Verfahren in bytes. |  |
| DeCrypt_DES | DeCrypt_DES - Entschlüsselung nach DES Prinzip.Daten werden mit dem symmetrischen DES Algorithmus verschlüsselt. | Attribute: cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Entschlüsseln von Daten benutzt. |
|  | ID: DECDES01 Name: deCryptToString(byte[] message):String Beschreibung: Entschlüsselung eines Textes nach DES-Verfahren. |  |
|  | ID: DECDES02 Name: deCryptToByte(byte[] message): byte[] Beschreibung: Entschlüsselung eines Textes nach DES-Verfahren in bytes. |  |
| EnCrypt_RSA | EnCrypt_RSA - Verschlüsselung nach RSA Prinzip. Daten (DES-KEY) wird nach dem RSA-Schlüsselverfahren verschlüsselt. | Attribute: cert: X509Certificate cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Verschlüsseln von Daten benutzt. |
|  | ID: ENCRAS01 Name: enCrypt(SecretKey DES_Key):byte[] Beschreibung: Verschlüsselt den DES-KEY mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers. |  |
|  | ID: ENCRAS02 Name: deCryptToByte(byte[] message): byte[] Beschreibung: Entschlüsselung eines Textes nach DES-Verfahren in bytes. |  |
|  | ID: ENCRAS03 Name: enCryptToBObscure(byte[]b): byte[] Beschreibung: Verschlüsselung einer nach Zwiebel-Verfahren in bytes. |  |
| DeCrypt_RSA | DeCrypt_RSA - Entschlüsselung nach RSA Prinzip. Daten (DES-KEY) wird nach dem RSA-Schlüsselverfahren entschlüsselt. | Attribute: keypair: KeyPair cipher : Cipher Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum entschlüsseln von Daten benutzt. |
|  | ID: DECRAS01 Name: deCrypt(byte[] DES_Key):SecretKey Beschreibung: Entschlüsselt den DES-KEY mit dem privaten Schlüssel des Empfängers. |  |
|  | ID: DECRAS02 Name: deCrypttext(byte[] b): byte[] Beschreibung: Entschlüsselt den Text und gibt ihn als byte[] wieder. |  |
|  | ID:D ECRAS03 Name: deCryptToBObscure(byte[]b): byte[] Beschreibung: Entschlüsselung einer nach Zwiebel-Verfahren in bytes. |  |
| RSAException | RSAException - Fehlerklassen für RSA – Zertifikate. Ausgabe von Benutzerdefinierten Exceptions, bei ungültigen, fehlerhaften Zertifikaten. | Attribute: keine Kommunikationspartner: Allgemein wird dies zum Behandeln von Ausnahmen/Fehlermeldungen benutzt. |

## Implementierung von Komponente K05: Senden/Empfangen

Die Senden/Empfangen-Komponente übernimmt das Senden und empfangen der Nachrichten über UDP. Es holt sich Nachrichten aus der Nachrichtenkomponente um sie zu verschicken und übergibt empfangene Nachrichten. Der Port in dem die Nachrichten empfangen werden kann bei Benutzung des Infrastrukturmodus geändert werden.

### Klassendiagramm

Abbildung 8: Klassendiagramm: Senden/Empfangen

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| UDP-Recieve | Übergibt empfangene Nachrichten an das RecieveManagement | Attribute: Port: int buf[]: byte socket: DatagramSocket Kommunikationspartner: RecieveManagement: Nachrichten die ankommen müssen als Messageobjekte übergeben werden. UDP: Zum Nachrichten aus dem Netz holen |
|  | ID: UDPR01 Name: initSocket () Beschreibung: Über den Port werden die neuen Socket initialisiert. |  |
|  | ID: UDPR03 Name: run() Beschreibung: Starten des Thread zum empfangen von Nachrichten. |  |
|  | ID: UDPR02 Name: receive () Beschreibung: Es wird ein Port freigegeben auf dem die Nachrichten empfangen werden. Zu beachten ist, dass die zu empfange Datei nicht Größer als die Vereinbarte maximale Größe für Nachrichten, da sonst die Nachricht unvollständig ist. |  |
| UDPSend | Holt sich Nachrichten aus dem SendManagement und versendet sie. | Attribute: udp: UDP Kommunikationspartner: SendManagement: Nachrichten, die losgeschickt werden sollen müssen von diesem Objekt geholt werden. UDP: Zum Nachrichten in das Netz geben |
|  | ID: UDPS01 Name: sendDatagramm() Beschreibung: Die zu versende(n) Nachricht(en) werden vom SendManagement abgerufen und zum versenden als byte[] geparst. |  |
|  | ID: UDPS02 Name: sendDatagramm(Message msg,String ip, int port) Beschreibung: Änderung der IP über den die Datagramme gesendet und empfangen werden. |  |
|  | ID: UDPS03 Name: send(byte[] buf, int length) Beschreibung: Versendet die Nachricht als DatagramPacket, an den Empfänger |  |
|  | ID: UDPS04 Name: run ( ) Beschreibung: Startet den Thread zum versenden der Nachricht |  |
| UDP | UDPKlasse die das Sendet/Empfangen realisiert. | Attribute: Ip:String Port: int Kommunikationspartner: Wird von UDPSend und UDPRecieve genutzt um Nachrichten aus dem Netz empfangen und ins Netz senden zu können. |
|  | ID: UDP01 Name: changeRecieveIP() Beschreibung: Änderung der IP über den die Datagramme gesendet und empfangen werden. |  |
|  | ID: UDP02 Name: changeRecievePort() Beschreibung: Änderung des Ports über den die Datagramme gesendet und empfangen werden. |  |
|  | ID: UDP03 Name: parseMessageToByteArray ( Message msg): byte[] Beschreibung: Parst eine Nachricht im XML Format in byte[] um. |  |

## Implementierung von Komponente K06: Routing

Die Routingkomponente ist dafür zuständig die Netzstruktur durch Hello- und RoutingNachrichten aufzubauen. Ebenfalls kann man Routingnachrichten erstellen lassen und RoutingRichtungen abfragen.

### Klassendiagramm

Abbildung 9: Klassendiagramm: Routing

### Erläuterung

| Klasse | Aufgabe | Attribute und Kommunikationspartner |
| --- | --- | --- |
| Routingtable | Baut die Routingtabelle auf und ab. Splittet Nachrichten und setzt die nächsten Empfänger für eine Nachricht. | Attribute: nearUser:HasMap allUser:HashMap Kommunikationspartner: MessageWorker: Der MessageWorker übergibt die richtigen Nachrichten an das Routingtableobjekt. PeriodicRoutingSender: Holt sich aktuelle RoutingMessages, falls diese verschickt werden müssen. |
|  | ID: O73 (Schnittstelle) Name: getRoutingMessage() : RoutingMessage Beschreibung: Gibt eine aktuelle Routing-Nachricht zurück, um sie anderen Senden zu können. |  |
|  | ID: O71 (Schnittstelle) Name: handleRoutingMessage (rmsg:RoutingMessage) Beschreibung: Aktualisiert die Tabelle anhand einer RoutingMessage |  |
|  | ID: O72 (Schnittstelle) Name: handleHelloMessage(hmsg:HelloMessage) Beschreibung: Aktualisiert die Tabelle. |  |
|  | ID: RT01 Name: refresh() Beschreibung: Wird vom RoutingGarbager benutzt um die Tabelle von Links aufzuräumen die nicht mehr da sind. |  |
|  | ID: RT02 Name: getLink(id:String) : Link Beschreibung: Gibt einem einen Link für einen User zurück. |  |
|  | ID: O70 (Schnittstelle) Name: setNextReceiver(msg:Message) : boolean Beschreibung: Setzt den nächsten EmpfängerLink für eine Message. Wenn keiner vorhanden ist wird false zurückgegeben. |  |
|  | ID: O75 (Schnittstelle) Name: splitMessage(msg:MessageMessage) : LinkedList<MessageMessage> Beschreibung: Splittet eine Message je nachdem welchen Weg sie gehen müssen. |  |
|  | ID: O74 (Schnittstelle) Name: getAnonymousUser() : StringList Beschreibung: Gibt einem eine Liste zufälliger Benutzer zurück. |  |
| RoutingEntity | Realisiert die Routingeinträge | Attribute: hops:int link:Link delay:int Kommunikationspartner: Wird von der Routingtable-Klasse genutzt. |
| Link | Realisiert Links. Also direkt Verbindungen eines Knotens | Attribute: ip:String port:int delay:int Kommunikationspartner: Wird von der Routingtable-Klasse genutzt |
| <<thread>> Routing-Garbager | Ruft die refresh() Methode der Routingtable auf um alte links und Routingeinträge zu entfernen. | Kommunikationspartner: Ruft die Routingtable-Klasse auf |
| PeerList | Kann Links auf nehmen und entfernen. Wird für den Infrastrukturmodus benutzt. | Attribute: modus:Boolean peers:List<Link> Kommunikationspartner: Wird abgefragt wenn Infrastrukurmodus aktiviert ist. |

# Datenmodell

Für das Programm wird kein Datenmodell benötigt. Pro Programm werden lediglich eingestellte Fenstereinstellungen gespeichert, die kein Beziehungsmodel benötigen. Ebenfalls benötigen die Zertifikate und Schlüssel keine Datenbeziehungsmodelle. Sie werden neben dem Programm in einem „data“ Ordner als Dateien gespeichert.